CAPTEUR DE LUMIÈRE
Le module de capteur d'intensité lumineuse DollaTek est conçu pour détecter la luminosité ambiante en utilisant une photorésistance. Il est couramment utilisé pour des projets électroniques impliquant des microcontrôleurs, tels qu'Arduino, afin de mesurer la lumière ambiante et d'activer des actions en conséquence.
Caractéristiques principales :
- Photorésistance sensible : Le capteur utilise une photorésistance qui modifie sa résistance en fonction de la lumière reçue.
- Sortie du comparateur : Le module intègre un comparateur LM393 qui fournit un signal de sortie propre avec une bonne forme d'onde et une capacité de conduite supérieure à 15 mA.
- Potentiomètre ajustable : Un potentiomètre intégré permet de régler le seuil de détection de la luminosité selon les besoins spécifiques de l'application.
- Tension de fonctionnement : Le module fonctionne avec une tension comprise entre 3,3 V et 5 V, le rendant compatible avec la plupart des microcontrôleurs.
- Formats de sortie : Il offre une sortie numérique (Digital Outpout) qui bascule entre 0 et 1 en fonction du seuil de luminosité défini, ainsi qu'une sortie analogique (AO) fournissant une tension proportionnelle à la luminosité mesurée.
- Dimensions : Le circuit imprimé (PCB) mesure 3,2 cm x 1,4 cm, avec un trou de fixation pour une installation aisée.
Fonctionnement :
Le module est particulièrement sensible à la lumière ambiante et est généralement utilisé pour détecter la luminosité environnante. Lorsqu'il est connecté à un microcontrôleur ou à un module relais, le fonctionnement est le suivant :
1. Réglage du seuil : À l'aide du potentiomètre, définissez le seuil de luminosité souhaité pour la détection.
2. Détection de la lumière : Si la luminosité ambiante est inférieure au seuil défini, la sortie numérique (DO) passe à un état haut (1). Si la luminosité dépasse le seuil, la sortie DO passe à un état bas (0).
3. Intégration avec un microcontrôleur : La sortie DO peut être directement connectée à un microcontrôleur pour détecter les changements de luminosité et déclencher des actions appropriées.
4. Contrôle de relais : La sortie DO peut également être utilisée pour piloter un module relais, permettant ainsi de contrôler des dispositifs en fonction de la luminosité ambiante, comme l'allumage ou l'extinction automatique de lumières.
Ce module est idéal pour des applications telles que les interrupteurs crépusculaires, les systèmes d'éclairage automatique et d'autres projets nécessitant la détection de la lumière ambiante.